## Slide 1: Шаблон для создания среды верификации на SystemVerilog с низкими накладными расходами
Дмитрий Смехов

## Slide 2: Структура стенда тестирования
Драйвер — преобразует транзакции в сигналы
Монитор — сравнивает ответ с ожидаемым значением
Очередь драйвера
Очередь монитора
Драйвер
UUT
Тестируемый
компонент
памяти
Монитор
Процесс
формирования
транзакций
write()
read()
sync()
ADR,
DATA
WR, RD
RDATA
RVALID
Счётчики
CNT_OK
CNT_ERROR
Используется
CLK
Не используется
CLK

## Slide 3: Второй вариант
Доступны все возможности языка высокого уровня для формирования циклов, ветвлений, вызовов подпрограмм.
Это аналог программы на С/С++
Очередь команд
Очередь ответов
Драйвер
UUT
Тестируемый
компонент
памяти
Процесс
формирования
транзакций
write()
read()
sync()
ADR,
DATA
WR, RD
RDATA
RVALID
Счётчики
CNT_OK
CNT_ERROR
Используется
CLK
Не используется
CLK

## Slide 4: Третий вариант — подключение DLL
К симулятору подключается DLL через интерфейс DPI.
Функции из DLL могут быть вызваны из кода System Verilog
Очередь команд
Очередь ответов
Драйвер
UUT
Тестируемый
компонент
памяти
Процесс
формирования
транзакций
write()
read()
sync()
ADR,
DATA
WR, RD
RDATA
RVALID
Счётчики
CNT_OK
CNT_ERROR
System Verilog
Используется
CLK
System Verilog
Не используется
CLK
DPI
DLL C/C++

## Slide 5: Взаимодействие с внешней программой
APPLICATION — произвольное приложение, взаимодействует с симулятором через какой-то механизм IPC (Inter Process Communication)
Очередь команд
Очередь ответов
Драйвер
UUT
Тестируемый
компонент
памяти
Процесс
формирования
транзакций
write()
read()
sync()
Счётчики
CNT_OK
CNT_ERROR
Используется
CLK
Не используется
CLK
DLL
DPI
IPC
SHM
NET
PIPE
APPLICATION

## Slide 6: Выполнение на аппаратуре и на симуляторе
APPLICATION — может использовать различные драйверы для выполнения кода на симуляторе или на аппаратуре
Xilinx Vitis — режимы Emulation-SW, Emulation-HW, Hardware
Процесс
формирования
транзакций
write()
read()
sync()
Счётчики
CNT_OK
CNT_ERROR
APPLICATION
Драйвер
Симулятор
Vivado / Questa / Cadence
Аппаратура
FPGA/ASIC

## Slide 7: Test framework
Универсальные:
UVM - SystemVerilog
UVVM - VHDL
OSVVM - VHDL
Cocotb - Python
Всегда есть возможность разработать свой собственный
Цель данного примера: показать как разработать свою систему тестирования

## Slide 8
Разработка тестов
Результат:
test_read_8kb PASSED
test_read_16kb PASSED
test_read_49blk FAILED
test_read_8x4_cont FAILED
A1
TCL файл – задание на моделирование
run_test "stend_m4" "test_read_8kb " 6 "50 us"
run_test "stend_m4" "test_read_16kb " 7 "100 us“
run_test "stend_m4" "test_read_49blk " 8 "150 us"
run_test "stend_m4" "test_read_8x4_cont " 9 "150 us"
TEST1
A1
A2
TEST2
A2
A3
TEST3
Пирамида
компонентов
Набор тестов
0
1
2
3
4
5
6
7
T0, T1, T2
T3.1, T3.2, T4.1
T5.1, T5.2, T6.1, T6.2
T7.1, T7.2, T7.3, T7.4
Реальные команды из проекта 2015 года
по разработке DMA для PCIe v3.0 x16

## Slide 9: Основные требования к структуре
Простота
Возможность разработки нескольких тестов
Бинарный ответ: TEST PASSED или TEST FAILED
Групповой запуск выбранных тестов
Одиночный запуск теста
Отчёт о результатах выполнения
Запуск в консольном или графическом режиме
Запуск на локальном компьютере
Запуск на EDA Playground

## Slide 10: Шаблон chip-expo-2021-template-1-param
module tb
#( parameter test_id=1
)
();
initial begin
$dumpfile("dump.vcd");
$dumpvars(1);
end
string test_name[3:0]=
{
"test_3",
"test_2",
"test_1",
"test_0"
};
Xilinx Vivado:
xelab --generic_top test_id=2
Mentor Questa:
vsim -g test_id=2

## Slide 11: Установка компонента и выбор теста
generate
if( test_id<10) begin
user uut();
end
endgenerate
// Main process
initial begin
$display("Hello, world! test_id=%d name:", test_id, test_name[test_id] );
case( test_id )
0: begin
// some action for test_id==0
end
1: begin
// some action for test_id==1
end
endcase
if( 1==test_id )
test_finish( test_id, test_name[test_id], 1 );
else
test_finish( test_id, test_name[test_id], 0 );
end
В зависимости от test_id можно
сформировать параметры компонента

## Slide 12: Формирование результата
task test_finish;
input int test_id;
input string test_name;
input int result;
begin
automatic int fd = $fopen( "global.txt", "a" );
if( 1==result ) begin
$fdisplay( fd, "test_id=%-5d test_name: %15s TEST_PASSED",
test_id, test_name );
$display( "test_id=%-5d test_name: %15s TEST_PASSED",
test_id, test_name );
end else begin
$fdisplay( fd, "test_id=%-5d test_name: %15s TEST_FAILED *******",
test_id, test_name );
$display( "test_id=%-5d test_name: %15s TEST_FAILED *******",
test_id, test_name );
end
$fclose( fd );
$finish();
end endtask
Файл для записи результата

## Slide 13: Выполнение на Xilinx Vivado 2021.1
Командные файлы:
compile.sh — компилирование файлов
elaborate_0.sh — сборка с test_id=0
elaborate_1.sh — сборка с test_id=1
... - для каждого test_id нужен свой файл
c_run.sh — запуск в консольном режиме
g_run.sh — запуск в режиме GUI
cvr.sh — формирование отчёта CODE COVERAGE
all.sh — пакетное выполнение

## Slide 14: Представление результата
В результате выполнения группы тестов формируется файл global.txt

## Slide 15: Запуск на EDA Playground: edaplayground.com

## Slide 16: Экспорт временных диаграмм
initial begin
$dumpfile("dump.vcd");
$dumpvars(2);
end
GTKWave: http://gtkwave.sourceforge.net/
Имя файла с диаграммой
Число уровней для которого создаётся диаграмма

## Slide 17: GTKWave – просмотр временных диаграмм

## Slide 18: Шаблон chip-expo-2021-template-2-plusarg
Передача test_id через параметр модуля для некоторых систем требует перекомпиляции проекта. Это может занимать много времени.
Существует возможность передать test_id через функцию $value$plusargs()
Отличия:
Нельзя формировать параметры в зависимости от test_id
Не требуется перекомпиляция проекта
Другие командные файлы

## Slide 19: Передача test_id
Xilinx Vivado: --testplusarg test_id=1
Mentor Questa: +test_id=1
automatic int args=-1;
if( $value$plusargs( "test_id=%0d", args )) begin
if( args>=0 && args<4 )
test_id = args;
$display( "args=%d test_id=%d", args, test_id );
end

## Slide 20: Шаблоны тестирования
chip-expo-2021-template-1-param
chip-expo-2021-template-2-plusarg
chip-expo-2021-template-3-axi_stream
chip-expo-2021-template-4-fifo

## Slide 21: Шаблон chip-expo-2021-template-3-axi_stream
Основные свойства:
Компонент с шинами AXI Stream
Тесты direct и randomize
Драйвер и монитор
Очередь для передачи ожидаемых значений
Покрытие CODE COVERAGE

## Slide 22: Структура chip-expo-2021-template-3-axi_stream
write() — формирует операцию передачи данных
set_outready_cnt() — управляет сигналом out_tready
DUT– Компонент с классом CODE COVERAGE
Очередь
данных
Драйвер
in_tdata
in_tvalid
UUT
Тестируемый
компонент
с шинами
AXI Stream
Монитор
Процесс
формирования
транзакций
write()
set_outready_cnt()
AXI Stream
input
AXI Stream
output
Счётчики
CNT_OK
CNT_ERROR
Используется
CLK
Не используется
CLK
Драйвер
out_tready
out_tready
DUT

## Slide 23: Формирование теста direct
write() — формирует операцию передачи данных
set_outready_cnt() — управляет сигналом out_tre
DUT– Компонет с классом CODE COVERAGE
case( test_id )
0: begin
// some action for test_id==0
#500;
@(posedge clk);
write_data( "ABCDE", 0 );
write_data( "FGHIJ", 2 );
write_data( "KLMON", 0 );
set_outready_cnt(4);
write_data( "PQRST", 0 );
write_data( "UVWXY", 0 );
write_data( "Zabcd", 0 );
Число тактов до следующей операции
Число тактов out_tready=0

## Slide 24: Драйвер in_tdata, in_tvalid
task write_data;
input logic [nb-1:0] data;
input int pause; // 0 - tvalid still high
begin
in_tdata <= #1 data;
in_tvalid <= #1 '1;
for( int ii=0; ii<n; ii++ )
q_data.push_front( data[ii*8+:8]);
@(posedge clk iff in_tvalid & in_tready); cnt_wr++;
if( cnt_wr<16 ) begin
$display( "input: %s (%h)", data, data );
end
if( pause>0 ) begin
in_tvalid <= #1 '0;
in_tdata <= #1 '0;
for( int ii=0; ii<pause; ii++ )
@(posedge clk);
end
end endtask
Запись в очередь очередного
значения
Ожидание передачи данных
Формирование цикла
задержки для следующей операции

## Slide 25: Монитор
always @(posedge clk)
if( out_tvalid & out_tready ) begin
for( int ii=0; ii<n; ii++) begin
expect_tdata[ii*8+:8] = q_data.pop_back();
end
if( expect_tdata==out_tdata )
cnt_ok++;
else
cnt_error++;
cnt_rd++;
end
Извлечение данных из очереди
Ожидание приёма данных
Анализ данных

## Slide 26: Особенности стиля
`default_nettype none
module user_axis
(
input wire clk, //! cloсk
input wire reset_n, //! 0 - reset
<skip some code> );
<skip some code>
out_tdata <= #1 in_tdata;
endmodule
`default_nettype wire
Требуется добавление wire
Устанавливаем тип сигналов по умолчанию
Добавляем задержку 1 нс
Возвращаем тип wire

## Slide 27: Добавление CODE COVERAGE
Компонент bind_user_axis подключается к компоненту user_axis только в сеансе моделирования.
Используется команда bind
bind user_axis bind_user_axis #( .n ( n ) ) dut(.*);
UUT: user_axis
порты
сигналы
DUT
bind_user_axis

## Slide 28: Фрагмент bind_user_axis
covergroup cvr @ (posedge clk iff reset_n);
<skip code>
i_vld_rdy: cross in_tvalid, in_tready;
o_vld_rdy: cross out_tvalid, out_tready;
o_rdy_transitions: coverpoint out_tready
{
bins ordy_010 = ( 0 => 1 => 0 );
bins ordy_101 = ( 1 => 0 => 1 );
bins ordy_1001 = ( 1 => 0 => 0 => 1 );
bins ordy_101_or_1001 = ( 1 => 0 => 1 ), ( 1 => 0 => 0 => 1 );
bins ordy_10001 = ( 1 => 0 [*3] => 1 );
bins ordy_1_from_3_5_0_1 = ( 1 => 0 [*3:5] => 1 );
}
endgroup
cvr cg = new ();
Объявление последовательностей
для сигнала out_tready
Объявление класса cvr
Создание экземпляра класса

## Slide 29: Отчёт Xilinx Vivado

## Slide 30: Отчёт Mentor Questa

## Slide 31: Формирование теста randomize
task write_seq;
begin
while(1) begin
for( int jj=0; jj<500; jj++ ) begin
  pause = $urandom_range( 0, 3 );
  for( int ii=0; ii<n*2; ii++ ) begin
  val[ii*8+:8] = data_out; data_out++;
  end
  write_data( val, pause );
end
if( 100==$get_coverage())
break;
end
write_data( 0, 1 );
#500;
test_done=1;
end endtask
Определение случайной величины
для паузы
Выход при достижении 100% покрытия

## Slide 32: Шаблон chip-expo-2021-template-4
Основные свойства:
Компонент FIFO
Тесты:
  direct,
  low_write_high_read,
  high_write_low_read,
  randomize
Драйвер чтения, драйвер записи
Синхронизация между записью и чтением
Очередь для передачи ожидаемых значений
Покрытие CODE COVERAGE
Вычисление метрик

## Slide 33: Формирование воздействий
// Generate test sequence
initial begin
@(posedge clk iff test_start=='1);
case( test_id )
  0: begin
  fork
  test_seq0_write();
  test_seq0_read();
  join
  end
  1: begin
  fork
  test_seq1_write();
  test_seq1_read();
  join
  end
endcase
Параллельное выполнение
двух последовательностей

## Slide 34: Последовательность записи
task test_seq0_write;
write_data( 16'hA010, 1 );
sync_write( 'h80 );
write_data( 16'hA011, 1 );
write_data( 16'hA012, 1 );
sync_write( 'h90 );
write_data( 16'hA016, 0 );
write_data( 16'hA017, 0 );
write_data( 16'hA018, 1 );
sync_write( 'hb0 );
for( int ii=0; ii<32; ii++ )
write_data( 16'hA020+ii, 0 );
write_data( 16'hA000, 1 );
endtask;
Непрерывная последовательность
Ожидание номера такта 0x80
Ожидание номера такта 0xB0
Непрерывная последовательность
Завершение непрерывной
последовательности

## Slide 35: Результат теста
Statistics - min_delay: 2 max_delay: 94 avr_delay: 30.863 velocity: 0.112169 Tr/clock
overallcoverage = 100.000000
coverage of covergroup cg = 100.000000
coverage of covergroup cg.data_we = 100.000000
coverage of covergroup cg.full = 100.000000
coverage of covergroup cg.data_rd = 100.000000
coverage of covergroup cg.empty = 100.000000
coverage of covergroup cg.cnt_wr = 100.000000
coverage of covergroup cg.cnt_rd = 100.000000
test_id= 3 test_name: randomize TEST_PASSED

## Slide 36: Примеры на основе шаблонов
skid_buffer
skid_crd
conv_with_fifo
credit
credit_return
double_buffer
multiram
multipush_fifo
packing
downsizing
upsizing
FIFO_buffer
GitHub: https://github.com/DigitalDesignSchool/ce2020labs/

## Slide 37: Контакты
http://insys.ru
dsmv@insys.ru
http://plis2.ru
GitHub: dsmv
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/dmitry-smekhov
Примеры: https://github.com/DigitalDesignSchool/ce2020labs
Спасибо за внимание !
Дмитрий Смехов