## Slide 1: Многообразие реализаций очередей FIFO
Сергей Иванец

## Slide 2: FIFO – First In – First Out
Модуль памяти типа «первый вошел – первый вышел».
Циклический буфер.
Для адресации используются внутренние указатели чтения и записи.
Для управления используются сигналы чтения и записи.
Для обозначения заполненности используются сигналы «Пустой» и «Полный».

## Slide 3: FIFO пуст
Указатель записи: 00 |  |  |  | 
Указатель чтения: 00 |  |  |  | 
Empty | 1 | Full | 0 | 
Notes: Сброс устанавливает указатели в нулевую ячейку

## Slide 4: Запись первого байта
Указатель записи: 01 |  |  |  | 
Указатель чтения: 00 |  |  |  | 
Empty | 0 | Full | 0 | 

## Slide 5: Запись второго байта
Указатель записи: 10 |  |  |  | 
Указатель чтения: 00 |  |  |  | 
Empty | 0 | Full | 0 | 

## Slide 6: Запись третьего байта
Указатель записи: 11 |  |  |  | 
Указатель чтения: 00 |  |  |  | 
Empty | 0 | Full | 0 | 

## Slide 7: Запись четвертого байта. FIFO заполнен?
Указатель записи: 00 |  |  |  | 
Указатель чтения: 00 |  |  |  | 
Empty | 0 | Full | 1 или 0? | 

## Slide 8: Запись четвертого байта. Дополнительный бит в указателе
Указатель записи: 100 |  |  |  | 
Указатель чтения: 000 |  |  |  | 
Empty | 0 | Full | 1 | 
assign full = (wr_ptr[2] ^ rd_ptr[2]) & (wr_ptr[1:0] == rd_ptr[1:0]);

## Slide 9: Чтение первого байта
Указатель записи: 100 |  |  |  | 
Указатель чтения: 001 |  |  |  | 
Empty | 0 | Full | 0 | 

## Slide 10: Чтение второго байта
Указатель записи: 100 |  |  |  | 
Указатель чтения: 010 |  |  |  | 
Empty | 0 | Full | 0 | 

## Slide 11: Чтение и запись одновременно
Указатель записи: 101 |  |  |  | 
Указатель чтения: 011 |  |  |  | 
Empty | 0 | Full | 0 | 

## Slide 12: Чтение и запись одновременно
Указатель записи: 110 |  |  |  | 
Указатель чтения: 100 |  |  |  | 
Empty | 0 | Full | 0 | 

## Slide 13: Чтение
Указатель записи: 110 |  |  |  | 
Указатель чтения: 101 |  |  |  | 
Empty | 0 | Full | 0 | 

## Slide 14: Чтение. FIFO пуст
Указатель записи: 110 |  |  |  | 
Указатель чтения: 110 |  |  |  | 
Empty | 1 | Full | 0 | 
assign empty = (wr_ptr == rd_ptr);

## Slide 15: Блок памяти для FIFO
Регистровый файл
Внутренняя память ПЛИС
Внешняя память или память на кристалле

## Slide 16: Регистровый файл
Два порта:
  Порт записи
  Порт чтения
Возможность чтения и записи различных регистров одновременно
В данном случае реализован на триггерах логических элементов (Logic Element) ПЛИС

## Slide 17: Пример реализации простейшего FIFO

## Slide 18: Порты простейшего FIFO
#(
parameter FIFO_DEPTH = 4,
FIFO_DATA_WIDTH = 8)

## Slide 19: Порты
Порт | Разрядность | Направление | Описание
clk | 1 | Input | Тактовый сигнал
reset | 1 | input | Сброс. Активная 1
write | 1 | input | Запись. Активная 1
read | 1 | input | Чтение. Активная 1
write_data | [FIFO_DATA_WIDTH-1:0] | input | Записываемые данные
read_data | [FIFO_DATA_WIDTH-1:0] | output | Читаемые данные
empty | 1 | output | FIFO пуст
full | 1 | output | FIFO полон

## Slide 20: Параметры
Параметр | Назначение
FIFO_DEPTH | Глубина FIFO – количество ячеек памяти в модуле
FIFO_DATA_WIDTH | Разрядность данных

## Slide 21: Структура простейшего FIFO
Параметры:
FIFO_DEPTH
FIFO_DATA_WIDTH

## Slide 22
module fifo_simple
#(
parameter FIFO_DEPTH = 4,
FIFO_DATA_WIDTH = 8
)
(
input clk,
input reset,
input write,
input read,
input [FIFO_DATA_WIDTH-1:0] write_data,
output reg [FIFO_DATA_WIDTH-1:0] read_data,
output empty,
output full
);

## Slide 23
localparam FIFO_PTR_WIDTH = $clog2(FIFO_DEPTH) + 1;
reg [FIFO_DATA_WIDTH-1:0] fifo_array [FIFO_DEPTH-1:0];
reg [FIFO_PTR_WIDTH-1:0] rd_ptr;
reg [FIFO_PTR_WIDTH-1:0] wr_ptr;

## Slide 24
// Write Pointer Logic
always @ (posedge clk)
begin
if (reset)
wr_ptr <= {FIFO_PTR_WIDTH{1'b0}};
else if (write & !full)
wr_ptr <= wr_ptr + 1'b1;
end

## Slide 25
// Read Pointer Logic
always @ (posedge clk)
begin
if (reset)
rd_ptr <= {FIFO_PTR_WIDTH{1'b0}};
else if (read & !empty)
rd_ptr <= rd_ptr + 1'b1;
end

## Slide 26
// Full and Empty flags
assign full =
(wr_ptr[FIFO_PTR_WIDTH-1] ^ rd_ptr[FIFO_PTR_WIDTH-1])
& (wr_ptr[FIFO_PTR_WIDTH-2:0] == rd_ptr[FIFO_PTR_WIDTH-2:0]);
assign empty = (wr_ptr == rd_ptr);

## Slide 27
// FIFO Write
always @ (posedge clk)
begin
if (reset)
fifo_array[wr_ptr] <= {FIFO_DATA_WIDTH{1'b0}};
else if (write & !full)
fifo_array[wr_ptr[FIFO_PTR_WIDTH-2:0]] <= write_data;
end
// FIFO Read
always @ (posedge clk) begin
if (reset)
read_data <= {FIFO_DATA_WIDTH{1'b0}};
else if (read & !empty)
read_data <= fifo_array[rd_ptr[FIFO_PTR_WIDTH-2:0]];
end

## Slide 28: Тестбенч. Direct тест
Таски:
  Сброс reset_task ()
  Чтение read_fifo ()
  Запись write_fifo ([7:0] data)
Запись FIFO до заполнения
Чтение FIFO до пустого
Запись FIFO до заполнения
Чтение FIFO до пустого

## Slide 29: Сброс
task reset_task ();
begin
reset = 1'b1;
write = 1'b0;
read = 1'b0;
write_data = 0;
repeat (2) @ (posedge clk);
reset = 1'b0;
end
endtask

## Slide 30: Чтение
task read_fifo ();
begin
read = 1'b1;
# clock_period;
read = 1'b0;
end
endtask

## Slide 31: Чтение FIFO

## Slide 32: Запись
task write_fifo ([7:0] data);
begin
write = 1'b1;
write_data = data;
# clock_period write = 1'b0;
end
endtask

## Slide 33: Запись в FIFO

## Slide 34
initial
begin
reset_task ();
# (clock_period * 1.5);
// Write to FIFO for (i = 0; i <10; i = i + 1)
begin
write_fifo (i);
# clock_period;
end // Read from FIFO
repeat (10)
begin
read_fifo ();
# clock_period;
end

## Slide 35
// Write to FIFO for (i = 0; i <10; i = i + 1)
begin
write_fifo (i+16);
# clock_period;
end // Read from FIFO
repeat (10)
begin
read_fifo ();
# clock_period;
end
# clock_period;
$finish;
end

## Slide 36: Добавим дополнительные сигналы

## Slide 37: Порты
Порт | Разрядность | Направление | Описание
almost_full | 1 | output | FIFO почти полон
almost_empty | 1 | output | FIFO почти пуст

## Slide 38: Параметры
Параметр | Назначение
ALMOST_FULL_DEPTH | Количество ячеек до заполнения FIFO
ALMOST_EMPTY_DEPTH | Количество ячеек до опустошения FIFO

## Slide 39
module fifo_generic
#(
parameter FIFO_DEPTH = 8,
FIFO_DATA_WIDTH = 8,
ALMOST_FULL_DEPTH = 2,
ALMOST_EMPTY_DEPTH = 2)
( input clk,
input reset,
input write,
input read,
input [FIFO_DATA_WIDTH-1:0] write_data,
output reg [FIFO_DATA_WIDTH-1:0] read_data,
output empty,
output full,
output almost_empty,
output almost_full);

## Slide 40
localparam FIFO_PTR_WIDTH = $clog2(FIFO_DEPTH) + 1;
localparam ALMOST_FULL_VALUE = FIFO_DEPTH - ALMOST_FULL_DEPTH;
reg [FIFO_DATA_WIDTH-1:0] fifo_array [FIFO_DEPTH-1:0];
reg [FIFO_PTR_WIDTH-1:0] rd_ptr;
reg [FIFO_PTR_WIDTH-1:0] wr_ptr;
reg [FIFO_PTR_WIDTH-1:0] operation_count;

## Slide 41
// Credit Counter
always @ (posedge clk)
begin
if (reset)
operation_count <= {FIFO_PTR_WIDTH{1'b0}};
else if (write & read & empty)
operation_count <= operation_count;
else if (write & !full)
operation_count <= operation_count + 1'b1;
else if (read & !empty)
operation_count <= operation_count - 1'b1;
end

## Slide 42
parameter ALMOST_FULL_DEPTH = 2;
parameter ALMOST_EMPTY_DEPTH = 2;
// Almost Full and Almost Empty flags
assign almost_full = (credit_count < (FIFO_DEPTH - ALMOST_FULL_DEPTH))
? 1'b0 : 1'b1;
assign almost_empty = (credit_count < ALMOST_EMPTY_DEPTH) ? 1'b1 : 1'b0;

## Slide 43: Формирование флагов full, almost_full

## Slide 44: Формирование флагов empty, almost_empty

## Slide 45: Testbench. Queue (1)
// Queue for storage FIFO data
logic [FIFO_DATA_WIDTH-1:0] queue_FIFO [$];
logic [FIFO_DATA_WIDTH-1:0] expected_o_data;

## Slide 46: Testbench. Queue (2)
always @ (posedge clk)
begin
if (write & !full)
queue_FIFO.push_back (write_data);
end
always @ (negedge clk)
begin
if (read & !empty)
begin
expected_o_data = repeat(1) @(negedge clk) queue_FIFO [0];
if (i_fifo.read_data != expected_o_data)
$error ("Data mismatch: read_data %h != expected_o_data %h",
i_fifo.read_data, expected_o_data);
end
end

## Slide 47: Testbench. Queue (3)
always @ (posedge clk)
begin
if (read & !empty)
void' (queue_FIFO.pop_front ());
end

## Slide 48: Testbench. Assertion (1)
// Read pointer empty check
property p_rd_stable;
@(posedge clk) disable iff(reset)
read && empty |=> (i_fifo.rd_ptr == $past(i_fifo.rd_ptr));
endproperty:p_rd_stable
a_p_rd_stable: assert property (p_rd_stable)
$warning("Read when empty: ", $time);
else $error("Incorrect read when empty : ", $time);

## Slide 49: Testbench. Assertion (2)
// Empty set
property p_empty_set;
@(posedge clk) read && (!write) && (i_fifo.operation_count == 1) |=> empty;
endproperty: p_empty_set
a_p_empty_set: assert property (p_empty_set)
else $error("Empty set failed ", $time);
// Empty reset
property p_empty_reset;
@(posedge clk) empty && write |=> !empty;
endproperty: p_empty_reset

## Slide 50: Testbench. Coverage (1)
logic [1:0] mode;
covergroup cg_rw @(posedge clk);
option.at_least = FIFO_DEPTH * 2;
coverpoint mode {
bins mode_none = {2'b00};
bins mode_wr = {2'b01};
bins mode_rd = {2'b10};
bins mode_wr_rd = {2'b11};
}
endgroup
cg_rw cg = new;
// covergroup
// mode - FIFO mode
// mode = {read, write}

## Slide 51: Testbench. Coverage (2)
while (cg.get_coverage () < 100.0)
begin
mode = $urandom_range (3, 0);
casex (mode)
2'b00 : none_fifo ();
2'b01 : begin
write_fifo ($urandom_range (FIFO_DATA_WIDTH-1, 0));
# clock_period;
end

## Slide 52: Testbench. Coverage (3)
2'b10 : begin
read_fifo ();
# clock_period;
end
2'b11 : begin
read_write_fifo ($urandom_range (FIFO_DATA_WIDTH-1, 0));
# clock_period;
end
default: none_fifo ();
endcase
end;
$display("Coverage = %0.2f %%", cg.get_inst_coverage ());

## Slide 53
https://www.edaplayground.com/x/cq6V

## Slide 54: FIFO на памяти с латентностью

## Slide 55: Память с латентностью

## Slide 56: FIFO на модуле с латентностью
Задержка от чтения или записи равна латентности
Проблемы при интенсивном обмене
Проблемы при работе с полным модулем (full = 1).

## Slide 57: FIFO с буфером для устранения латентности
Два модуля FIFO:
  FIFO основанное на модуле памяти с латентностью.
  FIFO основанное на регистровом файле. Длина должна быть больше латентности памяти + 2. В нашем примере мы берем число равное степени 2 от латентности + 1

## Slide 70: Конечный автомат управления режимами

## Slide 71: Состояния конечного автомата
init – cостояние после сброса или полностью пустого FIFO
buffer – запись входных данных и чтение выходных данных только из буферного FIFO.
ram – запись входных данных в FIFO на памяти и чтение выходных данных из буферного FIFO. Записи в буферное FIFO нет.
b_r – работа обоих FIFO:
  Входные данные пишутся в FIFO на памяти.
  Выходные данные читаются из буферного FIFO.
  Чтение FIFO на памяти и запись этих данных в буферное FIFO
all_full – полностью заполенный модуль. Нет записи. Чтение выходных данных из буферного FIFO

## Slide 72: Кредитные счетчики
Кредитный счетчик модуля (credit_count_module) – расчет заполненности всего модуля
Кредитный счетчик буфера (credit_count_buffer) – расчет заполенности буфера и управление записью в память

## Slide 73: Кредитный счетчик для модуля
read | write | full | empty | Credit_counter_module
1 | 0 | X | 0 | 1
0 | 1 | 0 | X | + 1
1 | 1 | 0 | 1 | + 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | nop
0 | 0 | X | X | nop

## Slide 74: Кредитный счетчик буфера
Учитывает сигналы записи и чтения всего модуля, сигнал чтения FIFO на памяти, состояние конечного автомата.
Режимы работы:
  Буфер пуст
  Буфер полон
  Буфер не пуст и не полон

## Slide 76
https://www.edaplayground.com/x/ZPTn

## Slide 77: Другие типы FIFO
FIFO с несколькими входами записи и их арбитражом
FIFO с однопортовой, а не двухпортовой памятью.
Асинхронные FIFO

## Slide 78: Спасибо за внимание
Sergey.Ivanets@gmail.com
https://t.me/DigitalDesignSchool
https://www.youtube.com/channel/UCdvZsFLSdbPbHJMOWDsO8Cw