## Slide 2: VGA разъем
1. RED — красный канал видео;
2. GREEN — зелёный канал видео;
3. BLUE — синий канал видео;
4. ID2/RES — ранее второй бит ID монитора;
5. GND — земля горизонтальной синхронизации;
6. RED_RTN — земля красного канала;
7. GREEN_RTN — земля зелёного канала;
8. BLUE_RTN — земля синего канала;
9. KEY/PWR —ключ (отсутствует контакт в вилке);
10. GND — земля вертикальной синхронизации и DDC;
11. ID0/RES — ранее нулевой бит ID монитора;
12. ID1/SDA — ранее первый бит ID монитора;
13. HSync — горизонтальная синхронизация;
14. VSync — вертикальная синхронизация;
15. ID3/SCL — ранее третий бит ID монитора.

## Slide 3: Минимальные требования к VGA
RED — красный канал видео;
GREEN — зелёный канал видео;
BLUE — синий канал видео;
HSync — горизонтальная синхронизация;
VSync — вертикальная синхронизация;
GND — земля вертикальной и горизонтальной синхронизации, земля красного, зелёного и синего каналов (5 сигналов).

## Slide 4: Пиксель, строка, кадр

## Slide 5: Пиксель (pixel, picture cell)

## Slide 6: Строка

## Slide 7: Кадр

## Slide 8: Вывод строки

## Slide 9: Вывод строки

## Slide 10: Вывод строки

## Slide 11: Вывод строки

## Slide 12: Вывод строки

## Slide 13: Вывод строки

## Slide 14: Вывод строки

## Slide 15: Вывод строки

## Slide 16: Вывод строки

## Slide 17: Вывод строки

## Slide 18: Вывод строки

## Slide 19: Вывод строки

## Slide 20: Вывод строки

## Slide 21: Вывод строки

## Slide 22: Вывод строки

## Slide 23: Вывод строки

## Slide 24: Вывод строки

## Slide 25: Вывод строки

## Slide 26: Вывод строки

## Slide 27: Вывод кадра

## Slide 28: Вывод кадра

## Slide 29: Вывод кадра

## Slide 30: Разрешение экрана
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Разрешение_ экрана_ монитора

## Slide 31: Синхроимпульсы

## Slide 32: Электронно-лучевая трубка

## Slide 33: Бордюр в изображении
Вертикальный бордюр
Горизонтальный бордюр
Активная область изображения

## Slide 34: Формирование синхроимпульсов
Вертикальный бордюр
Горизонтальный бордюр

## Slide 36: Горизонтальный синхроимпульс
Активная область (Display width) – выводится информация на экран.
Левый бордюр (Front porch) – экран погашен. Черная полоса слева.
Правый бордюр (Back porch) – экран погашен. Черная полоса справа.
Импульс гашения (Hsync) – сигнал перевода луча в начало следующей строки.

## Slide 37: Вертикальный синхроимпульс
Активная область (Display height) – выводится информация на экран.
Верхний бордюр (Top porch) – экран погашен. Черная полоса сверху.
Нижний бордюр (Bottom porch) – экран погашен. Черная полоса внизу.
Импульс гашения (Vsync) – сигнал перевода луча в начало экрана для вывода следующего кадра.

## Slide 38: Временные соотношения в синхросигналах
Горизонтальный синхроимпульс
  Измеряется в периодах частоты 25МГц.
  Общая длительность – 800 тактов.
  Активная область – 640 тактов.
  Левый бордюр – 16 тактов.
  Правый бордюр – 48 тактов.
  Импульс гашения – 96 тактов.
Вертикальный синхроимпульс
  Измеряется в строках, т.е. 800 тактов на 1 строку.
  Общая длительность – 525 строк.
  Активная область – 480 строк.
  Верхний бордюр – 33 строки.
  Нижний бордюр – 10 строк.
  Импульс гашения – 2 строки.

## Slide 40: Реализация на плате OMDAZZ
Name | FPGA Pin | I/O Standart
R | 104 | 3.3 LVTTL
G | 105 | 3.3 LVTTL
B | 106 | 3.3 LVTTL
VSYNC | 103 | 3.3 LVTTL
HSYNC | 101 | 3.3 LVTTL

## Slide 41: Реализация на плате DE10-Lite

## Slide 42: Реализация на плате DE10-Lite
Name | FPGA Pin | I/O Standart
VGA Red[0] | AA1 | 3.3 LVTTL
VGA Red[1] | V1 | 3.3 LVTTL
VGA Red[2] | Y2 | 3.3 LVTTL
VGA Red[3] | Y1 | 3.3 LVTTL
VGA Green[0] | W1 | 3.3 LVTTL
VGA Green[1] | T2 | 3.3 LVTTL
VGA Green[2] | R2 | 3.3 LVTTL
VGA Green[3] | R1 | 3.3 LVTTL
VGA Blue[0] | P1 | 3.3 LVTTL
VGA Blue[1] | T1 | 3.3 LVTTL
VGA Blue[2] | P4 | 3.3 LVTTL
VGA Blue[3] | N2 | 3.3 LVTTL
VGA Horizontal sync | N3 | 3.3 LVTTL
VGA Vertical sync | N1 | 3.3 LVTTL

## Slide 43: Цвет

## Slide 44: Видимый свет

## Slide 45: Цветовое пространство RGB
Red - красный, Green - зеленый, Blue – синий. Это основные цвета.
Введена в 1861 г. Джеймсом Максвеллом.
Выбор цветов определяется физиологией сетчатки глаза.
Наиболее распространенная система – мониторы, телевизоры, экраны мобильных телефонов.

## Slide 46: Смешение цветов в RGB

## Slide 47: Цветовое пространство CYMK
Cyan - пурпурный, Magenta - циановый, Yellow - желтый, blacK (Key).
Это цветоразностные цвета.
Предложена в 1951 г. Энди Мюллером.
Наиболее распространена в полиграфии и цветной фотографии.

## Slide 48: Смешение цветов
R,255 + G,255 + B,255 = W
W - R,255 = C,255
G,255 + B,255 = C,255
W - G,255 = M,255
R,255 + B,255 = M,255
W - B,255 = Y,255
G,255 + B,255 = Y,255

## Slide 49: Изменение яркости цвета

## Slide 50: Кодирование цвета
В компьютере – 8 бит на канал, т.е. глубина цвета – 8 бит.
  2^8 = 256 цветов.
В интерфейсе VGA – напряжение от 0 до 0,7 В.
  0 В – черный цвет,
  0,7 В – максимальная яркость цвета.

## Slide 51: Цветные пиксели на экране
Один пиксель цветного изображения – три пикселя красного, зеленого и синего.
Один пиксель на черно-белом мониторе – один пиксель, яркость которого изменяется от 0 до 255.

## Slide 52: Пример реализации основных цветов
Видео

## Slide 53: Почему изображения отличаются?
Дано:
  Напряжение на выходе микросхемы ПЛИС – 3,3 В.
  На плате перед разъемом расположены резисторы.
  Сопротивление аналоговых входов – 75 Ом.
Пример для OMDAZZ:
  Rвых = 1 кОм, Rвх = 75 Ом.
  Максимальное напряжение
    Uмах = 3,3 * 75 / (75 + 1000) = 0,23 В

## Slide 54: Реализация преобразования на DE10-Lite
Основа – 4-х битный резистивный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с сопротивлениями 500, 1к, 2 к и 4кОм.
Количество вариантов цвета 2^4 = 16 цветов для каждого основного цвета.
Общее количество цветов 2^(4+4+4) = 2^12 = 4048 цветов.

## Slide 55: Упражнение с квадратами

## Slide 56: Структура файлов проекта
top.v
vga.v
color_square.v
config.vh

## Slide 57: Структура папок проекта
Пути прописываются относительно папки run.
Файлы проекта, назначений и установок:
  top.qpf – файл проекта
  top.qsf – файл назначений
  top.sdc – файл временных параметров проекта
Файл верхнего уровня проекта
  ../top.v
Общие файлы для различных отладочных плат
  ../../../common/vga.v
  ../../../common/color_square.v
  ../../../common/config.vh

## Slide 58: top.qsf

## Slide 59: Структура папок проекта
Показщываем структуру папок и файлов
Показываем содержимое файлов проекта и конфигурации

## Slide 60: top.v (версия для платы OMDAZZ)

## Slide 61: top.v (версия для платы OMDAZZ)

## Slide 62: top.v (версия для платы OMDAZZ)

## Slide 63: top.v (версия для платы OMDAZZ)

## Slide 64: top.v (версия для платы DE10-Lite)

## Slide 65: top.v (версия для платы DE10-Lite)

## Slide 66: top.v (версия для платы DE10-Lite)

## Slide 67: top.v (версия для платы DE10-Lite)

## Slide 68: top.v. Управление периферийными модулями
OMDAZZ
DE10-Lite

## Slide 69: top.v. Внутренние сигналы для работы с VGА
OMDAZZ
DE10-Lite

## Slide 70: top.v. Подключение VGA модуля
OMDAZZ
DE10-Lite

## Slide 71: top.v. Модуль генерации цветных квадратов

## Slide 72: vga.v

## Slide 73: vga.v

## Slide 74: vga.v

## Slide 75: vga.v

## Slide 76: vga.v. Порты модуля

## Slide 77: vga.v. Параметры экрана

## Slide 78: vga.v. Вычисление следующей позиции на экране
Горизонтальный синхроимпульс
  Измеряется в периодах частоты 25МГц.
  Общая длительность – 800 тактов.
Вертикальный синхроимпульс
  Измеряется в строках, т.е. 800 тактов на 1 строку.
  Общая длительность – 525 строк.

## Slide 79: Вывод кадра

## Slide 80: vga.v. Вычисление следующей позиции на экране

## Slide 81: vga.v. Формирование сигнала разрешения
VGA_CLOCK = 25 – параметр, заданный в модуле VGA.v. Зависит от режима работы монитора.
clk_mhz = 50 - параметр, заданный в модуле top.v. Зависит от частоты генератора на отладочной плате.

## Slide 82: vga.v. Формирование сигнала разрешения

## Slide 83: vga.v. Формирование синхроимпульсов

## Slide 84: vga.v. Формирование синхроимпульсов

## Slide 85: vga.v. Формирование импульса вывода информации

## Slide 86: color_square.v. Параметры и порты

## Slide 87: color_square.v. Режимы вывода на экран
Кнопка 3 – красный.
Кнопка 2 – зеленый.
Кнопка 1 – синий.
Кнопка 0 – цветные квадраты.

## Slide 89: Управление

## Slide 90: демонстрация

## Slide 91: спасибо