## Slide 1
Интерфейс valid/ready Двойные буфера Счётчики кредитов
Организация конвейера
Дмитрий Смехов

## Slide 2
Интерфейс valid/ready
Слово данных считается переданным когда на фронте тактового сигнала установлены оба сигнала: valid и ready
2

## Slide 3
Внешние шины
Подобный интерфейс используется в различных внешних шинах, таких как ISA, PCI, Compact Flash
На слайде представлен фрагмент временной диаграммы шины PCI. Данные передаются при IRDY#=0 и TRDY#=0
IRDY# = NOT VALID
TDRY# = NOT READY
3

## Slide 4
Внутренние шины - AXI STREAM
Дополнительные сигналы (tlast, tuser) передаются по тем же правилам что и tdata:
Передача происходит только при tvalid=1 и tready=1
4

## Slide 5
AXI MEMORY MAP - пять шин
Каждая шина содержит сигналы valid и ready
Передача происходит только при valid=1 и ready=1
MASTER
SLAVE
W_ADDR
W_DATA
BRESP
R_ADDR
R_DATA
5

## Slide 6
WISHBONE
В спецификации шины не указано что ACK_I может быть изначально в 1
Передача происходит только при STB_O=1 и ACK_I=1
6

## Slide 7
Главная проблема valid/ready
На передатчике сигнал ready должен быть обработан в том же самом такте.
Нет возможности подать сигнал на триггер.
Это достаточное основание для отказа от valid/ready
valid
ready
7

## Slide 8
Проблемы для автомата передачи
Как правило существует конечный автомат который передаёт данные на шину.
Сигнал ready должен через некую комбинационную логику попасть на все триггеры автомата.
Это создаёт большие сложности при трассировке цепей
REG
REG
REG
READY
8

## Slide 9
Регистровый ready на приёмнике
Сигнал ready может быть сформирован на регистре
Необходимо априорное знание о готовности последующей схемы
REG
ready
valid
?
9

## Slide 10
Комбинационное формирование ready
CALC
out_valid
in_valid
in_ready
out_ready
По каким то причинам
приёмник не готов
Необходимо задержать
передатчик
REG
in_ready
in_valid
?
out_ready
10

## Slide 11
Формирование ready с паузой
CALC
out_valid
in_valid
in_ready
out_ready
Обязательная пауза
до момента захвата
данных приёмником
REG
in_ready
in_valid
?
out_ready
11

## Slide 12
Типичный конвейер
Проблема — как сообщить источнику данных что приёмник готов или не готов к приёму данных
REG_0
REG_1
Приёмник
данных
ready
Источник
данных
12

## Slide 13
Вариант 1 — распространение o_ready
Как правило — приёмник формирует сигнал готовности к приёму данных
Сигнал o_ready поступает на все стадии конвейера.
Недостаток — проблемы с трассировкой
REG_0
REG_1
Приёмник
данных
o_ready
i_ready
i_valid
o_valid
13

## Slide 14
Пример каскадного соединения
Вполне возможна ситуация когда в каждом блоке сигнал i_rdy формируется через комбинационную схему с участием o_rdy.
В этом случае для сигнала ready0 будет синтезирована очень большая комбинационная схема и будут проблемы при трассировке
COMP_0
i_rdy o_rdy
valid0
ready0
data0
COMP_1
i_rdy o_rdy
valid1
ready1
data1
COMP_2
i_rdy o_rdy
valid2
ready2
data2
valid3
ready3
data3
14

## Slide 15
Пример downsizing и upsizing
15
UP
AXI Stream
256 бит
REG
256
DN
512
UP
256
DN
512
REG
256
256
Трассировка примера в системе Vivado 2020.2
REG — IP Core из каталога Vivado: AXI4 Stream Reg Slice
Синтез для Kintex Ultrascale+ KU3P
Тактовая частота 667 МГц
github — пример cascade

## Slide 16
Пример — downsizing и upsizing
Комбинационная схема для сигнала out_ready проходит через все компоненты
Levels: 5
Fanout: 258
Slack: -0.086 ns
16

## Slide 17
Вариант 2 — двойной буфер
На каждой стадии конвейера используется двойной буфер.
Комбинационная схема анализирует только сигналы от соседних стадий конвейера.
Недостаток — усложнение логики и дополнительные ресурсы
REG_0_0
REG_1_0
Приёмник
данных
o_ready
i_ready
REG_0_1
REG_1_1
A1
A0
17

## Slide 18
Классическая реализация
18

## Slide 19
Особенности реализации
Не используются входы CE на триггерах.
Выход триггера заворачивается на вход через мультиплексор
Синтезатор проводит оптимизацию с учётом доступности входа CE — получается более быстрая схема но совершенно не похожая на исходную
gihub - пример cascade_with_double
По своей сути это автомат с конечным числом состояний.
Возможно применение общих стилей описания конечных автоматов
19

## Slide 20
Пример — downsizing, upsizing и double_buffer
Комбинационная логика ограничена
Levels: 2
Fanout: 520
Slack: 0.459 ns
20

## Slide 21
Цикл работы двойного буфера
REG_A
in_valid
in_ready
in_data
REG_B
out_valid
out_ready
out_data
REG
state
В момент приёма D0 нет информации о том будет ли передача по шине out_data
21

## Slide 22
Цикл работы двойного буфера
REG_A
in_valid
in_ready
in_data
REG_B
out_valid
out_ready
out_data
REG
state
Непрерывная передача при постоянной готовности приёмника
22

## Slide 23
Двойной буфер как конечный автомат
Сигналы in_tready и out_tvalid являются состоянием автомата
github — пример skid_buffer
23

## Slide 24
Пример — downsizing, upsizing и skid_buffer
Комбинационная логика ограничена
Levels: 3
Fanout: 512
Slack: 0.322 ns
Очень полезно изучать результаты синтеза !
Лишний компонент
24

## Slide 25
Оптимизация примера skid_buffer
Уменьшено количество комбинационных уровней
Levels: 2
Fanout: 512
Slack: 0.547 ns
Сигнал in_tready разделён на два — внутренний и внешний
Добавлены атрибуты keep
25

## Slide 26
Как отделить вход ?
Цель — поставить на входе i_data простой регистр без управления.
Проблема — как сформировать i_ready ?
Априорные данные — сколько слов может быть запомнено если нет чтения
REG
out_data
i_valid
i_ready
i_data
SHIFT
buf_data[2]
o_valid
o_ready
o_data
REG
state
REG
reg_data
?
26

## Slide 27
skid_crd — используем счётчик кредитов
Новый компонент CREDIT_COUNTER, размерность 3 бита
Начальное значение: 3`b110
При записи слова — счётчик уменьшается на 1
При чтении слова — счётчик увеличивается на 1
i_ready = CREDIT_COUNTER[2]
REG
out_data
i_valid
i_ready
i_data
SHIFT
buf_data[2]
o_valid
o_ready
o_data
REG
state
REG
reg_data
CREDIT
COUNTER
27

## Slide 28
Работа кредитного счётчика
Чтение запрещено
событие записи
событие чтения
CREDIT
COUNTER
o_valid | o_ready
0 | 0
0 | 0
1 | 0
1 | 0
Op_w | crd_cnt | i_ready
WRITE | 110 | 1
WRITE | 101 | 1
WRITE | 100 | 1
PAUSE | 011 | 0
Передача останавливается после запоминания трёх слов во внутренних регистрах
28

## Slide 29
Работа кредитного счётчика
событие записи
событие чтения
CREDIT
COUNTER
o_valid | o_ready
0 | 1
0 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
Op_w | crd_cnt | i_ready
WRITE | 110 | 1
WRITE | 101 | 1
WRITE | 100 | 1
WRITE | 100 | 1
WRITE | 100 | 1
Чтение разрешено
Достигнута непрерывная передача данных с задержкой на два такта
29

## Slide 30
Пример — downsizing, upsizing и skid_crd
Комбинационная логика ограничена
Levels: 2
Fanout: 512
Slack: 0.581 ns
30

## Slide 31
skid_crd — возможная модификация
SHIFT — это сдвиговый регистр, для ПЛИС Xilinx может быть реализован на одном LUT. Размерность до 16 бит
По своей сути это уже обычное FIFO
REG
out_data
i_valid
i_ready
i_data
SHIFT
buf_data[16]
o_valid
o_ready
o_data
REG
state
REG
reg_data
CREDIT
COUNTER
Возможна
реализация
на LUT
31

## Slide 32
Сравнение примеров
Общий вывод — буферизация позволяет увеличить быстродействие схемы но за счёт увеличения занятых ресурсов.
Исключение — skid_buffer и double_buffer
Название | Slack | LUT | FF | NET
cascade | -0.086 | 1058 | 1552 | 5446
+ skid_buffer | 0.322 | 2376 | 4132 | 11925
+ double_buffer | 0.459 | 2362 | 4133 | 11135
+ skid_crd | 0.581 | 2380 | 6702 | 14502
32

## Slide 33
Сравнение примеров - модификация
skid_buffer — небольшая оптимизация, добавлены атрибуты keep на некоторые цепи. Результат синтеза изменился.
А можно ли увеличить быстродействие и не увеличивать занимаемые ресурсы ?
Название | Slack | LUT | FF | NET
cascade | -0.086 | 1058 | 1552 | 5446
+ double_buffer | 0.459 | 2362 | 4133 | 11135
+ skid_buffer | 0.541 | 2359 | 4121 | 11900
+ skid_crd | 0.581 | 2380 | 6702 | 14502
33

## Slide 34
Вариант 3 — FIFO
Главная идея — отказ от valid/ready внутри конвейера
N — число стадий конвейера
Какой оптимальный размер FIFO ?
prog_full — флаг почти полного FIFO, как минимум равен N
github - пример conv_with_fifo
CALC
N stage
FIFO
Приёмник
данных
o_ready
i_ready
read
o_valid
o_data
i_data
i_valid
write
~prog_full
34

## Slide 35
Размер FIFO 4 слова, конвейер 3 такта
При постоянной записи и при постоянном разрешении чтения возникают паузы при работе конвейера.
Оптимальный размер FIFO равен 2N
35

## Slide 36
Вариант 4 — счётчик кредитов
Начальное значение счётчика кредитов равно размеру FIFO
Оптимальный размер FIFO равен N+2
На вход узла CALC подаётся столько данных, сколько есть места в FIFO
github — пример credit
CALC
N stage
FIFO
Приёмник
данных
o_ready
i_ready
~empty
o_valid
o_data
AND
i_data
i_valid
write
credit
counter
n!=0
AND
+1 credit
-1 credit
read
36

## Slide 37
Работа счётчика кредитов
1
Такт:
3
2
1
0
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
FIFO
Счётчик кредитов
Конвейер
37

## Slide 38
Размер FIFO 5 слов, конвейер 3 такта
Начальное значение счётчика кредитов равно размеру FIFO
Оптимальный размер FIFO равен N+2
На вход узла CALC подаётся столько данных, сколько есть места в FIFO
38

## Slide 39
Примеры conv_with_fifo и credit
По шине i_data приходит адрес
Данные из памяти приходят с задержкой в шесть тактов и поступают в FIFO
39
RAM
FIFO_8
i_data
i_valid
i_rdy
~prog_full
rd
RAM
FIFO_8
i_data
i_valid
i_rdy
rd
CRD
rd
~empty
+1 crd
-1 crd
conv_with_fifo
credit

## Slide 40
Сравнение примеров conv_with_fifo и credit
Задержка памяти 6 тактов. FIFO размером 8 слов
Пример credit
Пример conv_with_fifo
Пауза приёма в три такта
Пауза в пять тактов
Пауза в три такта
40

## Slide 41
Статистика примеров conv_with_fifo и credit
Увеличение скорости ~19 % при одинаковом размере FIFO
Пример credit
Пример conv_with_fifo
41

## Slide 42
Счётчик с возвратом кредитов
Узел CALC может формировать пакеты для записи в FIFO
Максимальный размер пакета равен M
Размер пакета P известен только через N тактов
FIFO может одновременно принять M слов
Чтение из FIFO всегда по одному слову
github — пример credit_return
CALC
N stage
M packet
FIFO
multy_push
Приёмник
данных
o_ready
i_ready
~empty
o_valid
o_data
AND
i_data
i_valid
wr
credit
counter
n!=0
AND
+1 credit
-M credit
+(M-P) credit
read
42

## Slide 43
Работа счётчика с возвратом кредитов
12
Такт:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FIFO на 12 слов
Счётчик кредитов
Конвейер
1
2
-4
10
8
0
1
+2
10
+1
11
2
3
4
7
+1
8
11
12
9
13
14
10
11
15
12
16
43

## Slide 44
Пример credit_return
По шине i_data приходит адрес для памяти RAM_A
Память RAM_A содержит адрес и размер данных в памяти RAM_B
В FIFO может быть записано за 1 такт от 1 до 16 слов
Чтение из FIFO производится по одному слову
44
RAM_A
256x15
multipush_fifo
i_data
i_valid
i_rdy
rd
CRD
rd
~empty
+1 crd
-16 crd
RAM_B
256x256
addr
size
+(16-size) crd

## Slide 45
Сравнение FIFO и кредитного счётчика
Реализация через FIFO
Приостановка записи по флагу FIFO prog_full
Неизвестно сколько данных уже в пути
FIFO должно иметь место для приёма N пакетов размера M
Реализация через кредитный счётчик
Приостановка при отрицательном значении кредитного счётчика
Есть информация о количестве данных. Первая оценка пессимистическая, вторая реальная
FIFO должно иметь место для приёма M+2 слова
45

## Slide 46
Проблемы длинных передач
Современные кристаллы FPGA и ASIC очень большие.
Связать два узла которые находятся в разных концах кристалла без дополнительной буферизации невозможно.
На слайде ALVEO U200
46

## Slide 47
Вариант шины на основе кредитов
Приёмник передаёт передатчику число данных которое он может принять.
Передатчик передаёт только разрешённое число данных
Простая буферизация на регистрах
Аналоги:
  протокол TCP
  система NoC (Network on Chip) для Xilinx Versal ACAP
DATA
DATA
DATA
CRD
CRD
CRD
TR
in_data
in_valid
in_ready
RV
out_data
out_valid
out_ready
47

## Slide 48
Примеры на github
skid_buffer - двойной буфер
skid_crd — буфер со счётчиком кредитов
cascade — каскадное соединение компонентов
cascade_with_double, cascade_with_skid, cascade_with_skid_crd — каскадное соединение с буферизацией
conv_with_fifo — конвейер с FIFO на выходе
credit - кредитный счётчик
credit_return - счётчик с возвратом кредитов
multipush_fifo – FIFO с записью от 1 до 16 слов за такт
Все примеры сделаны на основе шаблона тестирования
chip-expo-2021-template-3-axi_stream
48

## Slide 49
Заключение
Не существует идеального решения подходящего для всех проектов.
Конвейеризация — один из способов повышения быстродействия
Двойная буферизация — один из способов отслеживания сигнала готовности приёмника
Буфер со счётчиком кредитов позволяет изолировать вход компонента
FIFO после конвейерного вычислителя позволяет упростить архитектуру вычислителя и уменьшить занимаемые ресурсы
Кредитные счётчики позволяют уменьшить размер FIFO
49

## Slide 50: Контакты
http://insys.ru
dsmv@insys.ru
http://plis2.ru
GitHub: dsmv
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/dmitry-smekhov
Спасибо за внимание !
Дмитрий Смехов